KOMPRESSORIN KÄYTTÖOHJE

Ellet ole varma taidoistasi, kysy ensin.

Jos täytön aikana alkaa epäilyttää, sammuta kompressori, sulje pullo ja kysy apua.

Kompressoria ei saa jättää yksin täytön aikana.

Älä väännä venttiilejä voimalla kiinni etteivät tiivistepinnat vaurioidu.

- TARKISTA KOMPRESSORIN TOIMINTAKUNTO

-Öljymäärä kompressorilohkon mittatikusta.

- Polttomoottorikompressoreissa tarkista öljymäärä moottorin öljyntäyttöaukosta.

-Suodattimen jäljellä olevat käyttötunnit (täyttöpäiväkirjasta ja kompressorin tuntimittarista). Suodattimien vaihtovälit: Marinerit: 10h, Oceanus 14h, Junior 18h.

-Vedenerottimen ja suodattimen venttiilit (että ovat kiinni – älä väännä liian tiukkaan).

-200bar/300bar venttiilin asento. 300Bar on venttiili täysin kiinni. 200Bar on kierros tai enemmän auki, älä kuitenkaan käännä täysin aukiasentoon.

- TARKISTA PULLOJEN LAILLISUUS (katsastusleima)

- KIINNITÄ TÄYTTÖLETKU PULLOON (VARAILMA PÄÄLLE, MUISTA ”SUHAUTUS”) JA AVAA LETKUN HANA

- KÄYNNISTÄ KOMPRESSORI

- KUN VAROVENTTIILI AVAUTUU, AVAA PULLON VENTTIILI

-Avautumispaine 200bar asennossa n.230bar, 300bar asennossa n. 340Bar.

- TYHJENNÄ VEDENEROTIN 5-10min VÄLEIN

- TÄYTÄ ODOTELLESSA TÄYTTÖPÄIVÄKIRJA

- Polttomoottorikompressorien tuntimittarin lukema kirjataan vasta kun kompressori on sammutettu. Moottorin ollessa käynnissä mittari näyttää kierrosnopeutta – ei tuntimäärää.

- KUN PULLO ON TÄYNNÄ, SAMMUTA KOMPRESSORI

- SULJE PULLON VENTTIILI.

- SULJE LETKUN HANA JA IRROITA LETKU

- LASKE VAROVASTI LETKUN PAINE ALLE 50BAR

- LASKE KONDENSSIVESI JA PAINEET ULOS VEDENEROTTIMESTA SEKÄ SUODATTIMEN KAHDESTA VENTTIILISTÄ. KÄÄNNÄ LOPUKSI VENTTIILIT KIINNI.

- KÄÄNNÄ 200BAR/300BAR VENTTIILI 200BAR ASENTOON

- Älä kuitenkaan käännä venttiiliä täysin aukiasentoon.